Jäägisüsteem

Alus - algarvude hulk (p1, p2, p3,….. pn)

Arvu N kujutis: (x1, x2, x3,….. xn),

kus xi = N(mod pi)

Diapasoon D=p1*p2*p3*…..*pn

Positiivsed arvud: 0 …. (D/2-1)

Negatiivsed arvud: (D/2) ……. (D-1)

- N (  D-N

Näide: (2,3,5,7,11)  D=2310   (-1155 ….. +1154)

+35		(1,	2,	0,	0,	2)

-35		(1,	1,	0,	0,	9)

+8		(0,	2,	3,	1,	8)

-27		(1,	3,	3,	1,	17)

(1,	0,	3,	1,	6)

+27		(1,	0,	2,	6,	5)

Lahutamine: negatiivse arvu liitmine

-35		(1,	1,	0,	0,	9)

-8		(0,	1,	2,	6,	3)

-43		(1,	2,	2,	6,	12)

+43		(1,	1,	3,	1,	10)

Korrutamine:

-35		(1,	1,	0,	0,	9)

+8		(0,	2,	3,	1,	8)

-280	(0,	2,	0,	0,	72)

+280	(0,	1,	0,	0,	5)

Jagamine??

Teisendus 10-süsteemi

(x1, 0, 0,….. 0)

(0, x2, 0,….. 0)

….

….

(0, 0, 0,….. xn)

(x1, x2, x3,….. xn)

(1, 0, 0,….. 0) ( A1

(0, 1, 0,….. 0) ( A2

….

….

(0, 0, 0,….. 1) ( An

N=(( (xi*Ai ) mod D) mod D

Näide:

(2,3,5,7)

D=210    (-105 ….. +104)

(1,0,0,0)( 105

(0,1,0,0)( 70

(0,0,1,0)( 126

(0,0,0,1)( 120

(1,2,0,5)(1*105+2*70+0*126+5*120( 845 ( mod210 ( 5

(1,1,0,2)(???

Näide 2:

(2,7,11)

D=154  (-77 …. +76)

(0, 2, 10) ( ???

(1,0,0)( 77

(0,1,0)( 22

(0,0,1)( 56

(2*22+10*56)mod 154=604 (mod 154) =142

+12 ( (0, 5, 1)

-12 ( 142( (0, 2, 10)

Realisatsioon: ni = ] log2 pi [

Summaator (alus 3):

Sisend: kaks arvu A, B ( (0,1,2)

Väljund: nende summa

A

A+B

B

A, B ( (00, 01, 10)

A+B ( (000, 100)

Tuletada väljundfunktsioonid.

Ülesandeid arvusüsteemidest:

- A=-38, poollogaritmiline kuju alusega 16, astendajal 4 kohta, mantissis 8 kohta, pöördkood. Esitada normaliseeritud arvu kujutavad vektorid.

- Esitada eeltoodud vormingu diapasoon.

- A=-38, esitada (-2)-süsteemis.

- A=+38, esitada BCD koodides XS6 ja 84(-2)(-1)

- Leida x, kui 32x = 1111000102

(3*x +2 =  256+128+64+32+2=482 ( X=160)

# Text boxes

(